（附件一）

深圳市风雨连廊概念设计作品征集

任务书

- 设计界定

此项目中风雨连廊为设置于道路红线范围内的地面衔接式风雨连廊，是大型公共建筑（如医院、机场、火车站、口岸）、公共交通站点（地铁站、公交站、客运码头）等人流集中区域的步行联系通道。

- 设计要求

- 应满足遮阳、挡雨等功能需求，并注重景观效果。

- 不宜采用全封闭结构。

- 应考虑维护和管养的安全和便捷，按照可到达、可检查、可维护和可更换的原则进行设计。

- 应结合周边区域慢行系统，将其作为交通组织的一部分，突破过往单纯的功能和结构设计思维，进行景观设计；同时兼顾建筑设计元素，从平面、造型、色彩、环保措施、标志标识等方面综合考虑；并与相连构筑物的结构设计、周边绿化设计、区域人文元素等相结合，努力做到形式和功能的完美结合。

- 鼓励可循环、环保材料的应用：

- 从安全、节能、保洁、避免光污染角度考虑，顶棚不宜大面积使用镜面反光材料；

- 主要材料的材质及色彩由设计师自由发挥；

- 鼓励采用新材料新工艺。

- 毗邻居住建筑和教育建筑的风雨连廊设计，应注意采取降噪措施。

- 设计师可自主选择是否进行照明设计。如进行照明设计，应利用现代照明手法突显及加强风雨连廊景观特色，不宜破坏连廊本身造型；灯光颜色的选择及控制方式不应与交通信号灯造成视觉上的混淆，并应符合交通部门相关要求。

- 相关尺寸控制应满足环境需求。

- 应符合相关设计规范，包含但不限于《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50－2001）、《屋顶绿化设计规范》（DB440300T_37-2009）、《老年人建筑设计规范》（JGJ122－99）、《城市人行天桥与人行地道技术规范》（CJJ69-95）、《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012）、《室外排水设计规范》（GB50014-2006，2014年版）等。

- 成果要求

成果内容应包括：

- 总体设计理念及设计说明、总平面布局图、整体鸟瞰图；

- 连廊单体或标准段设计，应含平面图、立面图、剖面图、效果图，并标注设计尺寸、颜色、材质等，并对人文元素应用进行阐释和演绎应用；

- 新材料、新技术的应用及可实施性；

- 配套设施、照明设计、绿化设计为选择设计项。

特别强调：成果中不得包含涉及参加者信息的任何内容，如单位或团体名称、设计人员姓名及标识等信息。